| S.NO | Qty | DWG# | Title | Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 68172-D-00001 | Hall D Endplate Upstream | 99,700 lb (49.85 tons) |
|  | 1 | 68172-D-00002 | Hall D Endplate Downstream | 99,700 lb (49.85 tons) |
|  | 1 | 68172-D-00003 | Hall D Iron Yoke1 | 87,500 lb (43.75 tons) |
|  | 3 | 68172-D-00004 | Hall D Iron Yoke2 | 44,900 lb (22.45 tons) |
|  | 1 | 68172-C-00005 | Hall D Coil1 | 21,900 lb (10.95 tons) |
| 6. 2 1 | 68172-C-00006 | Hall D Coil2 Hall D Coil4 | 14,100lb ( 7.04 tons) 18,200 lb ( 9.11 tons) |
| 7. 68172-A2-00007 Hall D Filler Plate 1 12 “ Plate 3 6 “ Plate 1 6 “ End Plate | 21,312 lb ( 10.65 tons) 10650 lb ( 5.325 tons) 22300 lb ( 11.15 tons) |
| 8. | 2 | 68173-D-00001 | Hall D Support Structure | 40000 lb ( 20 tons ) |
| 9. |  | 68173-C-00002 | Hall D Yoke Supporting Bracket |  |

Hall D Drawing Number Order

Considering the Copper coil  = 0.3 x 0.21 inches cross section

Average dia = 85 inches

The weight of the copper wound around the coils is as follows

Coil 1                        :			3.7 tons

Coil2 or Coil3           :                   2.04 tons

Coil 4                        :                   4.11 tons

Total weight of the detector = 270 tons (US) approx